# CH-1 Супер хорус

Благодарим вас за выбор данного устройства. Рекомендуем тщательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации в целях полноценного использования данного оборудования.

- Супер хорус BOSS CH-1 имеет стерео выход, что позволяет получить объёмное, пространственное звучание эффекта хорус.

- Наличии 4 регуляторов (Level, EQ, Rate, Depth) на панели управления позволяют гибко менять характер звучания эффекта.

## Спецификация

Электропитание					9 V DC : батарейка 9 Вт (6F22/9V), АС адаптер (PSA-серии)

Ток потребления				15 мА

Регуляторы		EFFECT, EQ, RATE, DEPTH

Индикатор					CHECK светодиод, ON/OFF эффекта

Гнёзда						INPUT, OUTPUT, AC адаптер

Входное сопротивление				1 МОм

Выходное сопротивление			Более 10 кОм

Рекомендуемое сопротивление нагрузки		10 кОм и выше

Габариты					70 х 55 х 125 мм

Вес						400 г

## Описание панели управления

РИС

  - Гнездо АС адаптера

Педаль СН-1 может работать как от батарейки, так и от АС адаптера (BOSS PSA-серии), подключенного к сети электропитания переменного тока. При подключении адаптера к гнезду АС адаптера на корпусе педали, происходит отключение батарейки от электронного контура педали и гарантируется бесперебойное электропитание педали в процессе работы.

- Используйте только АС адаптеры BOSS PSA-серии. Это избавит вас от проблем долговечности батареек. Обычная батарейка марганцевого типа имеет ресурс непрерывной работу не более 20 часов.

- Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор служит для отображения активного состояния эффекта.

* Индикатор в первую очередь служит для отображения включенного состояния эффекта, а не индикации наличия или отсутствия электропитания. Если диод мигает или не светится, то необходимо заменить старую батарейку  новой.

- Регулятор уровня сигнала эффекта Е.LEVEL

Данный регулятор используются для установки баланса уровня сигнала эффекта хорус (имеет изменённую высоту тона) по отношению к прямому сигналу. Вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает громкость звучания эффекта, а против – уменьшает.

- Регулятор тембра EQ

Этот регулятор контролирует тембральную окраску эффекта хорус. При его вращении по часовой стрелке происходит подъём высокочастотной области сигнала, а против – подавление.

- Регулятор скорости модуляции RATE

При вращении этого регулятора по часовой стрелке возрастает скорость модулирования сигнала эффекта, а при вращении против – скорость замедляется.

- Регулятор глубины модуляции DEPTH

При вращении этого регулятора по часовой стрелке увеличивается глубина модуляции сигнала эффекта, а при вращении против – скорость уменьшается.

- Выходные гнезда OUTPUT A/B

С данных выходов сигнал с эффекта хорус подаётся на вход усилителя или другого устройства. Для моно режима выходного сигнала используйте только гнездо Output A

- Входное гнездо INPUT

Этот вход служит для подачи выходного гитарного сигнала или сигнала другого электронного инструмента на эффект хорус.

* Питание педали замыкается при подсоединённом джеке гитарного шнура во входное гнездо педали. Если вы не пользуетесь педалью, отсоединяйте джек гитарного кабеля из входного гнезда педали.

- Педальный переключатель

Используется для включения или выключения эффекта хорус.

- Винт

Данный винт необходимо отвернуть, чтобы получить доступ к внутренней части педали при замене батарейки. Однако, не выворачивайте до конца из крышки этот винт, чтобы не потерять его. Детальное описание дано в теме “Замена батарейки”.

РИС.

### Схема подключения СН-1

РИС.

* Для моно выходного сигнала используйте только выходное гнездо OUTPUT A

* Электропитание батарейки подаётся на электронную схему педали при вставленном джеке гитарного кабеля во входное гнездо INPUT педали.

Отключайте джек гитарного кабеля от гнезда INPUT педали, если вы ей не пользуетесь.

## Работа с CH-1

- После подключения педали, сделайте установку положения её регуляторов в соответствии с рисунком.

РИС

- Нажмите на педаль, чтобы включить эффект. (В активном состоянии светодиод CHECK  должен светиться).

РИС

- Выберите нужный вам характер звучания эффекта ручкой RATE.

РИС

- Выберите нужный вам характер звучания эффекта ручкой DEPTH

РИС

- Выберите нужный вам тембр звучания эффекта ручкой TONE

РИС

- Регулятором LEVEL установите необходимый уровень громкости эффекта.

РИС.

- Для монофонического выхода используйте только гнездо Output A, который микширует сигнал эффекта и прямой сигнал.

- Если вы используете стерео выходной сигнал.

OUTPUT A: с этого выхода подаётся только сигнал эффекта.

OUTPUT B: с этого выхода подаётся только прямой сигнал.

Педаль СН-1 добавляет пространственной объёмности звучанию вашей гитары, но стерео база сигнала эффекта зависит от расстояния междй акустическими колонками, через которые воспроизводится звук.

- Звук может иметь искажения, если с гитары подаётся слишком мощный сигнал на вход педали. В случае возникновения такой проблемы, уменьшите уровень громкости на гитаре или используйте лимитер.

## Замена батарейки

Если светодиод начинает мерцать или вообще не светится при попытке включения эффекта, это означает то, что требуется замена батарейки педали.

Процедура замены батарейки:

РИС (слева направо)

Батарейка

Контактная колодка

Кабель питания

Винт

Крышка педали

Упор пружины

Витая пружина

Канал для винта

Место батарейки в корпусе

- Отверните винт, удерживающий крышку педали, и откройте её.

* Не потеряйте крепёжный винт педали.

- Удалите старую батарейку из корпуса и снимите с неё контактную колодку.

- Наденьте контактную колодку на новую батарейку и вставьте её в корпус педали.

* Убедитесь в правильной полярности контактов, отображаемой на батарейке.

- Направьте пружину на выступающий упор крышки педали и закройте её.

* Будьте внимательны, чтобы кабель питания батарейки не попал между витками пружины.

- Заверните винт, фиксирующий нажимную крышку педали, так, чтобы он вошёл в отверстие канала в корпусе педали.

## Важные замечания

- Не оставляйте педаль в пыльных и влажных помещениях с избыточно повышенной температурой и высокими уровнями вибрации.

- Удаляйте батарейку из педали, если вы предполагаете не пользоваться ей длительное время.

- Убедитесь, что вы работаете от сети электропитания, на которую рассчитан адаптер питания серии BOSS PSA.

- Не используйте одновременно один сетевой разветвитель для музыкальных  устройств и электроустройств, генерирующих сетевой шум или имеющих высокое энергопотребление (электромоторы и т.п.).

- Прежде, чем вставить АС адаптер в сетевую розетку электропитания, сначала подключите её джек в соответствующее гнездо на корпусе педали.

- Убедитесь в наличии батарейки внутри педали, даже тогда, когда вы предполагаете работать от АС адаптера. В этом случае, при возможном несанкционированном отключении адаптера от педали произойдёт мгновенное переключение на питание от батарейки и не будет прерывания звучания в процессе работы.

- Если вы не пользуетесь педалью, отключайте АС адаптер от сетевой розетки.

РИС.